## Slide 1
Displays de Ângulos de AZ e EL Tabela de Cabeação
Número: EMMN-DT-030-V01
Projeto: CONASAT
Desenho: LJotha
Data: 05/08/2016
CONJUNTO DE DISPLAYS |  |  | CABO FLAT DISPLAY / ARDUINO |  | ARDUINO
DISPLAY | PINO | OBSERVAÇÕES | FIO | SINAL | PINO
TODOS | 1 | ALIMENTAÇÃO +5V DE TODOS | 1 | ALIMENTAÇÃO +5V | +5V (EXT.)
CAZ | 6 | HABILITAÇÃO DO DISPLAY CAZ | 2 | LECAZ – CENTENA DE AZIMUTE | 52
TODOS | 2 | BIT B (VALOR 2) DE TODOS | 3 | BIT B | 50
CEL | 6 | HABILITAÇÃO DO DISPLAY CEL | 4 | LECEL – CENTENA DE ELEVAÇÃO | 48
TODOS | 3 | BIT C (VALOR 4) DE TODOS | 5 | BIT C | 46
DAZ | 6 | HABILITAÇÃO DO DISPLAY DAZ | 6 | LEDAZ – DEZENA DE AZIMUTE | 44
TODOS | 4 | TESTE DE TODOS OS SEGMENTOS (1) | 7 | LT – LAMP TEST | 42
DEL | 6 | HABILITAÇÃO DO DISPLAY DEL | 8 | LEDEL – DEZENA DE ELEVAÇÃO | 40
TODOS | 5 | APAGAMENTO DOS SEGMENTOS (2) | 9 | BI - BLANKING | ---
UAZ | 6 | HABILITAÇÃO DO DISPLAY UAZ | 10 | LEUAZ – UNIDADE DE AZIMUTE | 38
--- |  | HABILITAÇÃO DE ESCRITA (3) | 11 | LE – LATCH ENABLE | ---
UEL | 6 | HABILITAÇÃO DO DISPLAY UEL | 12 | LEUEL – UNIDADE DE ELEVAÇÃO | 36
--- | --- | POSIÇÃO SEM PINO NO CONECTOR | (13) | ---------------- | ---
FAZ | 6 | HABILITAÇÃO DO DISPLAY FAZ | 14 | LEFAZ – FRAÇÃO DE AZIMUTE | 34
TODOS | 7 | BIT D (VALOR 8) DE TODOS | 15 | BIT D (MSB) | 32
FEL | 6 | HABILITAÇÃO DO DISPLAY FEL | 16 | LEFEL – FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO | 30
TODOS | 8 | BIT A (VALOR 1) DE TODOS | 17 | BIT A (LSB) | 28
--- | --- | VAGO | (18) | ---------------- | ---
TODOS | 9 | ALIMENTAÇÃO (-) DE TODOS | 19 | ALIMENTAÇÃO (-) GND | GND (EXT.)
--- | --- | VAGO | (20) | ---------------- | ---
UAZ/UEL | 10 | PONTO DECIMAL (4) | --- | ---------------- | ---
Obs (1) LT (Lamp Test) - Mantido em nível lógico “1”. Um nível “0” momentâneo testa todos os segmentos de todos os displays.
Obs (2) BI (Blanking) - Mantido em nível lógico “1”. Um nível “0” momentâneo apaga todos os segmentos. É utilizado para controle de luminosidade do display por meio de pulsos PWM. Em nosso caso foi cabeado para permenecer em nível “1”.
Obs (3) LE (Latch Enable) – Mantido em nível lógico “1”. Um nível “0” faz o display exibir o dígito presente nas linhas ABCD. Ao retornar ao nível “1”, este dígito fica memorizado até nova escrita. Foram criadas 8 linhas LE individuais de habilitação para cada um dos 8 displays.
Obs (4) Os pinos 10 dos displays UAZ e UEL foram cabeados em níveis “1”, mantendo os pontos decimais permanentemente acesos.
Obs (5) Para qualquer combinação das linhas ABCD de valores decimais entre 10 e 15, o display permanece totalmente apagado.
Obs (6) Display CEL é diferenciado, apresentando apenas o dígito decimal 1, o ponto decimal e segmentos que formam os sinais de (+) e (−). As ligações feitas entre este display e o CI MC14511B faz com que somente sejam válidas as entradas das linhas ABCD mostradas na tabela abaixo:
ABCD = 0 decimal → display = +1
ABCD = 2 decimal → display = +
ABCD = 4 decimal → display = 1
ABCD = 7 decimal → display = −
ABCD = 8 decimal → display = +1
ABCD = 9 decimal → display = −1
CAZ
DAZ
UAZ
FAZ
CEL
DEL
UEL
FEL
ARDUINO
+5V / 0V
DISPLAY DE AZIMUTE
DISPLAY DE ELEVAÇÃO
ALIMENTAÇÃO
CONTROLES
CARACTERES (ABCD)
SELEÇÃO DE DISPLAY
Obs. 5