## Slide 1
Tensões do Joystick para o ARDUINO
Número: EMMN - DT-032-V01
Projeto: CONASAT
Desenho: LJotha
Data: 31/08/2016
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
TENSÃO (VOLT)
2,50
POSIÇÃO CENTRAL
ZONA MORTA
2,70
2,30
+ 0,20
− 0,20
2,70
2,30
3,30
1,70
0,60
ZONA ATIVA
0,60
3,30
3,50
1,50
1,70
MARGEM
0,20
0,20
3,50
5,00
1,50
0,00
1,50
1,50
ZONA DE GRAMPEAMENTO
CICLO PWM DE SAIDA
OBSERVAÇÃO (1) – O MOVIMENTO DO JOYSTICK PARA A DIREITA PARA AUMENTAR O ÂNGULO DE AZIMUTE LEVA A TENSÃO NA DIREÇÃO DE ZERO VOLT. PARA A ESQUERDA, PARA DIMINUIR O ÂNGULO, LEVA EM DIREÇÃO AO +5VOLT.
OBSERVAÇÃO (2) – O MOVIMENTO DO JOYSTICK PARA CIMA PARA AUMENTAR O ÂNGULO DE ELEVAÇÃOE LEVA A TENSÃO NA DIREÇÃO DE +5VOLT. PARA BAIXO, PARA DIMINUIR O ÂNGULO, LEVA EM DIREÇÃO AO ZERO VOLT.
OBSERVAÇÃO (3) – O SINAL ANALÓGICO DE AZIMUTE VINDO DO JOYSTICK ENTRA PELA PORTA ANALÓGICA 00 DO ARDUINO.
OBSERVAÇÃO (4) – O SINAL ANALÓGICO DE ELEVAÇÃO VINDO DO JOYSTICK ENTRA PELA PORTA ANALÓGICA 01 DO ARDUINO.
OBSERVAÇÃO (5) – A CHAVE MANUAL/AUTO DO PAINEL, QUANDO NA POSIÇÃO “MANUAL”, ENVIA UM TERRA PELO FIO 105, QUE ESTÁ CONECTADO À PORTA DIGITAL D7 DO ARDUINO.
2,70
2,30
3,30
1,70
0,00
5,00
50 %
50 %
VARIÁVEL
0 %
100 %
VARIÁVEL
50 %
FIXO EM
0 %
FIXO EM
100 %